## Slide 1: Riesgos tecnológicos, accidentes mayores
Kit de integración H3SE
Módulo TCG 2.2

## Slide 2: Los objetivos del módulo
Después de este módulo:
Sabrán lo que representa el riesgo tecnológico.
Conocerán la accidentología principal del Grupo Total y el sector petrolífero.
Habrán entendido que la industria (y el Grupo Total) ha aprendido lecciones de los accidentes mayores.
Habrán entendido que el riesgo tecnológico y el riesgo en el puesto de trabajo no tienen una relación directa.

## Slide 3: Cuáles son las consecuencias posibles:
Accidente | ¿Consecuencias?
Marea negra | 
Un coche se sale de la carretera y da 4 vueltas de campana | 
Caída de una persona de un andamio | 
Explosión de un conducto de gas | 
Fuego en un tanque de almacenamiento | 
Caída en una escalera | 

## Slide 4: RIESGO TECNOLÓGICO / SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO
La diferencia: la gravedad y la probabilidad
Riesgo tecnológico:
  Gravedad alta (consecuencias desastrosas)
  Escasa probabilidad (raro)
Riesgo/seguridad en el puesto de trabajo
  Gravedad moderada
  Frecuente, posible, …
Probabilidad
Gravedad

## Slide 5: PELÍCULA: Las catástrofes industriales (relacionadas con riesgos tecnológicos)

## Slide 6: Fenómenos peligrosos
FLUJOS
TÉRMICOS
SOBREPRESIÓN
CONTAMINACIÓN
TOXICIDAD

## Slide 7: Fenómenos peligrosos
Fuga de materias inflamables e ignición.
Ignición de un depósito
INCENDIO DE CHARCO
Incendio de tanque

## Slide 8: Fenómenos peligrosos
BOIL- OVER
Ignición de una cuba de hidrocarburos
Reducción del nivel en la cuba
Vaporización explosiva del agua en el fondo de la cuba

## Slide 9: Fenómenos peligrosos
Fuga de materias inflamables
Formación de una nube de gas inflamable
Ignición y explosión de la nube de gas
UVCE
(Unconfined Vapour Cloud Explosion)

## Slide 10: Fenómenos peligrosos
DISPERSIÓN / ESPARCIMIENTO
Dispersión de líquido
Evaporación o fuga de gas
Formación de una nube de gas

## Slide 11: Fenómenos peligrosos
FLUJOS
TÉRMICOS
Incendios de charco,
tanque y cubeta
Dardo de fuego
Boil over
BLEVE
UVCE
Exceso de capacidad
SOBREPRESIÓN
CONTAMINACIÓN
Dispersión
Esparcimiento
TOXICIDAD

## Slide 12: Fenómenos peligrosos
FLUJOS
TÉRMICOS
SOBREPRESIÓN
CONTAMINACIÓN
TOXICIDAD
BUNCEFIELD
FEYZIN
LA MEDE
TEXAS-CITY
A Z F
SEVESO
BUNCEFIELD
MACONDO
tanque y cubeta
BLEVE
UVCE
UVCE
Dispersión, esparcimiento
Explosión

## Slide 13: PELÍCULA sobre la catástrofe de Piper ALpha

## Slide 14: Las lecciones aprendidas a raíz de los accidentes
Normas internacionales
FEYZIN 1966
18 muertos / 84 heridos
Años 60
Hoy
1990
SEVESO
1976
BHOPAL 1984
+ de 3500 muertos
LA MEDE
1992
6 muertos
A Z F 2001
30 muertos
BUNCEFIELD 2005
Daños > 1G€
Ley sobre las instalaciones clasificadas 1976
Directiva europea
Seveso I,1982
Seveso II 1996
Seveso III 2015
Erika 1999
Piper Alpha 1988
168 muertos
Legislación de Francia / Europa
MACONDO 2005
Daños > 1G€

## Slide 15: Las lecciones aprendidas a raíz de los accidentes
Normas internacionales
FEYZIN 1966
18 muertos / 84 heridos
Años 60
Hoy
1990
SEVESO
1976
BHOPAL 1984
+ de 3500 muertos
LA MEDE
1992
6 muertos
A Z F 2001
30 muertos
BUNCEFIELD 2005
Daños > 1G€
Ley sobre las instalaciones clasificadas 1976
Directiva europea
Seveso I,1982
Seveso II 1996
Seveso III 2015
Erika 1999
Piper Alpha 1988
168 muertos
Legislación de Francia / Europa
Normas de seguridad para ingeniería, diseño
Un sistema de gestión HSE
Campañas sobre el comportamiento HSE
Experiencia adquirida y evolución de las normas
MACONDO 2005
Daños > 1G€

## Slide 16: Centrarse en los HIPO para los accidentes mayores
Los incidentes de potencial alto en términos de consecuencias (HIPO = HIgh POtential) son precursores de accidentes tecnológicos.
El TRIR mide el índice de frecuencia de los accidentes.
El TRIR no permite anticiparse a los accidentes mortales ni a los accidentes mayores.