## Slide 1: Risques technologiques, accidents majeurs
Formation Sécurité des Nouveaux Embauchés
Module TCG 2.2

## Slide 2: Les objectifs du module
A l’issue de ce module, vous :
Connaîtrez ce que représente le risque technologique.
Connaîtrez la principale accidentologie du Groupe Total et du secteur pétrolier.
Aurez compris que l’industrie (et le Groupe Total) a tiré des leçons des accidents majeurs.
Aurez compris que risque technologique et risque au poste de travail n’ont pas de lien direct.

## Slide 3: Quelles conséquences possibles :
Accident | Conséquences ?
Marée noire | 
Une voiture sort de la route et fait 4 tonneaux | 
Chute d’une personne d’un échafaudage | 
Explosion d’une conduite de gaz | 
Feu d’un bac de stockage | 
Chute dans un escalier | 

## Slide 4: RISQUE TECHNOLOGIQUE / SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL
La différence : la gravité et la probabilité
Risque technologique :
  Forte gravité (conséquences désastreuses)
  Faible probabilité (rare)
Risque/sécurité au poste de travail
  Gravité modérée
  Fréquent, possible, …
Probabilité
Gravité

## Slide 5: FILM : Les catastrophes industrielles (liées à des risques technologiques)

## Slide 6: Phénomènes dangereux
FLUX
THERMIQUES
SURPRESSION
POLLUTION
TOXICITE

## Slide 7: Phénomènes dangereux
Fuite de matières inflammables et inflammation.
Inflammation d'un réservoir
FEU DE NAPPE
Feu de bac

## Slide 8: Phénomènes dangereux
BOIL- OVER
Inflammation d’une cuve d’hydrocarbures
Baisse du niveau dans la cuve
Vaporisation explosive de l’eau au fond de la cuve

## Slide 9: Phénomènes dangereux
Fuite de matières inflammables
Formation d’un nuage de gaz inflammable
Inflammation et explosion du nuage de gaz
UVCE
(Unconfined Vapour Cloud Explosion)

## Slide 10: Phénomènes dangereux
DISPERSION / ÉPANDAGE
Épandage de liquide
Évaporation ou fuite de gaz
Formation d’un nuage de gaz

## Slide 11: Phénomènes dangereux
FLUX
THERMIQUES
Feux de nappe,
bac et cuvette
Jet enflammé
Boil over
BLEVE
UVCE
Eclatement de capacité
SURPRESSION
POLLUTION
Dispersion
Epandage
TOXICITE

## Slide 12: Phénomènes dangereux
FLUX
THERMIQUES
SURPRESSION
POLLUTION
TOXICITE
BUNCEFIELD
FEYZIN
LA MEDE
TEXAS-CITY
A Z F
SEVESO
BUNCEFIELD
MACONDO
bac et cuvette
BLEVE
UVCE
UVCE
Dispersion, épandage
Explosion

## Slide 13: FILM sur la catastrophe de Piper ALpha

## Slide 14: Les enseignements suite aux accidents
Règles internationales
FEYZIN 1966
18 morts / 84 blessés
Années 60
Aujourd’hui
1990
SEVESO
1976
BHOPAL 1984
+ de 3500 morts
LA MEDE
1992
6 morts
A Z F 2001
30 morts
BUNCEFIELD 2005
Dégâts > 1G€
Loi Installations classées 1976
Directive européenne
Seveso I,1982
Seveso II 1996
Seveso III 2015
Erika 1999
Piper Alpha 1988
168 morts
Législation France / Europe
MACONDO 2005
Dégâts > 1G€

## Slide 15: Les enseignements suite aux accidents
Règles internationales
FEYZIN 1966
18 morts / 84 blessés
Années 60
Aujourd’hui
1990
SEVESO
1976
BHOPAL 1984
+ de 3500 morts
LA MEDE
1992
6 morts
A Z F 2001
30 morts
BUNCEFIELD 2005
Dégâts > 1G€
Loi Installations classées 1976
Directive européenne
Seveso I,1982
Seveso II 1996
Seveso III 2015
Erika 1999
Piper Alpha 1988
168 morts
Législation France / Europe
Règles sécurité pour l’engineering, design
Un Système de Management HSE
Campagnes sur le comportement HSE
Retour d’expérience et évolution des règles
MACONDO 2005
Dégâts > 1G€

## Slide 16: SE focaliser sur les HIPO pour les accidents majeurs
Les incidents à haut potentiel en termes de conséquences (HIPO = HIgh POtential) sont des précurseurs d’accidents technologiques.
Le TRIR mesure le taux de fréquence des accidents.
Le TRIR ne permet pas d’anticiper les accidents mortels et les accidents majeurs.