## Slide 1: Rischi tecnologici, incidenti gravi
Kit inserimento H3SE
Modulo TCG 2.2

## Slide 2: Gli obiettivi del modulo
Al termine di questo modulo:
Conoscerete cos’ è il rischio tecnologico.
Conoscerete la principale incidentologia del gruppo Total e del settore petrolifero.
Avrete capito che l'industria (ed il gruppo Total) ha tratto delle lezioni dagli incidenti più importanti.
Avrete capito che rischio tecnologico e rischio nella postazione di lavoro non hanno un nesso diretto.

## Slide 3: Quali conseguenze possibili:
Incidente | Conseguenze?
Marea nera | 
Un'automobile esce dalla strada e cappotta 4 volte | 
Caduta di una persona da un ponteggio | 
Esplosione di un condotto di gas | 
Incendio di un contenitore di stoccaggio | 
Caduta da una scala | 

## Slide 4: RISCHIO TECNOLOGICO/SICUREZZA NELLA POSTAZIONE DI LAVORO
La differenza: la gravità e la probabilità
Rischio tecnologico
  Forte gravità (conseguenze disastrose)
  Scarsa probabilità (raro)
Rischio/sicurezza nella postazione di lavoro
  Gravità moderata
  Frequente, possibile,…
Probabilità
Gravità

## Slide 5: FILMATO: Le catastrofi industriali (legate a rischi tecnologici)

## Slide 6: Fenomeni pericolosi
FLUSSI
TERMICI
SOVRAPRESSIONE
INQUINAMENTO
TOSSICITÀ

## Slide 7: Fenomeni pericolosi
Perdite di materiali infiammabili e combustione.
Combustione di un serbatoio
INCENDIO DI FALDA
Incendio di contenitore

## Slide 8: Fenomeni pericolosi
BOIL- OVER
Combustione di un serbatoio di idrocarburi
Abbassamento del livello nel serbatoio
Vaporizzazione esplosiva dell'acqua in fondo al serbatoio

## Slide 9: Fenomeni pericolosi
Perdita di materiale infiammabile
Formazione di una nube di gas infiammabile
Combustione ed esplosione della nube di gas
UVCE
(Unconfined Vapour Cloud explosion)

## Slide 10: Fenomeni pericolosi
DISPERSIONE/SPARGIMENTO
Spargimento di liquido
Evaporazione o perdita di gas
Formazione di una nube di gas

## Slide 11: Fenomeni pericolosi
FLUSSI
TERMICI
Incendi di falda,
serbatoio e bacino
Getto infiammato
Boil over
BLEVE
UVCE
Scoppio di capacità
SOVRAPRESSIONE
INQUINAMENTO
Dispersione
Spargimento
TOSSICITÀ

## Slide 12: Fenomeni pericolosi
FLUSSI
TERMICI
SOVRAPRESSIONE
INQUINAMENTO
TOSSICITÀ
BUNCEFIELD
FEYZIN
LA MEDE
TEXAS-CITY
A Z F
SEVESO
BUNCEFIELD
MACONDO
serbatoio e bacino
BLEVE
UVCE
UVCE
Dispersione, spargimento
Esplosione

## Slide 13: FILMATO sul disastro di Piper ALpha

## Slide 14: La lezione tratta dagli incidenti
Norme internazionali
FEYZIN 1966
18 morti/84 feriti
Anni ‘60
Oggi
1990
SEVESO
1976
BHOPAL 1984
+ di 3500 morti
LA MEDE
1992
6 morti
A Z F 2001
30 morti
BUNCEFIELD 2005
Danni > 1G€
Legge impianti classificati 1976
Direttiva europea
Seveso I,1982
Seveso II 1996
Seveso III 2015
Erika 1999
Piper Alpha 1988
168 morti
Legislazione Francia/ Europa
MACONDO 2005
Danni > 1G€

## Slide 15: La lezione tratta dagli incidenti
Norme internazionali
FEYZIN 1966
18 morti/84 feriti
Anni ‘60
Oggi
1990
SEVESO
1976
BHOPAL 1984
+ di 3500 morti
LA MEDE
1992
6 morti
A Z F 2001
30 morti
BUNCEFIELD 2005
Danni > 1G€
Legge impianti classificati 1976
Direttiva europea
Seveso I,1982
Seveso II 1996
Seveso III 2015
Erika 1999
Piper Alpha 1988
168 morti
Legislazione Francia/ Europa
Regole di sicurezza per l'ingegneria, la progettazione
Un sistema di management HSE
Campagne sul comportamento HSE
Feedback ed evoluzione dei regolamenti
MACONDO 2005
Danni > 1G€

## Slide 16: CONCENTRARSI sugli HIPO per gli incidenti gravi
Gli incidenti ad alto potenziale in termini di conseguenze (HIPO = HIgh POtential) sono precursori di incidenti tecnologici.
Il TRIR misura il tasso di frequenza degli incidenti.
Il TRIR non permette di prevedere gli incidenti mortali e gli incidenti gravi.